РЕКОМЕНДАЦІЇ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП ТА СВІТИЛЬНИКІВ

(ПРОЕКТ)

ЗМІСТ

С

ВСТУП		3

1 СФЕРА ПОШИРЕННЯ		5

1.1 Вироби, на які поширюється дія Технічного регламенту		5

1.2 Вироби, на які не поширюється дія Технічного регламенту		6

1.2.1 Світильники, не призначені для продажу кінцевому споживачу		8

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКУ		12

3 КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ		12

4 ДЖЕРЕЛА СВІТЛА		13

4.1 Класи енергоефективності ламп та світлодіодних модулів		13

4.2 Енергетична етикетка		15

4.3 Обов’язки постачальників та розповсюджувачів		16

4.4 Технічна енергетична документація		18

4.5 Ринковий нагляд		18

5 СВІТИЛЬНИКИ		19

5.1 Енергетична етикетка		19

5.2 Обов’язки постачальників та розповсюджувачів		25

5.3 Технічна енергетична документація		26

5.4 Ринковий нагляд		26

Додаток 1	—	Перелік національних стандартів на методи вимірювань, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності світлотехнічної продукції вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 
№ 340		27

ВСТУП

Рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників (далі — Рекомендації) розроблено з метою створення належних умов його застосування.

# Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників, розроблений на основі Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 874/2012 та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 (далі — Технічний регламент), доповнює Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702. Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень енергоефективності електричних ламп і світильників та додаткової інформації.

# Ці Рекомендації розроблено з урахуванням Guide for the application of the Commission Regulation (EU) No. 874/2012 with regard to energy labeling of electrical lamps and luminaires, версія 1 від 23 травня 2013 р. (Настанова щодо застосування Регламенту Комісії (ЄС) № 874/2012 стосовно енергетичного маркування електричних ламп та світильників).

# Ці Рекомендації не є юридично обов’язковим тлумаченням Технічного регламенту (юридично обов’язковим є лише текст Технічного регламенту), а пропонуються для забезпечення узгодженого застосування Технічного регламенту усіма зацікавленими сторонами, як загальна практика, що запобігає недобросовісній конкуренції та непорозумінням на ринку.

# Ці Рекомендації розроблені Державним підприємством «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (36014, м. Полтава, вул. Генерала Духова, 16), на яке Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України покладено функції консультативно-методичного центру із застосування Технічного регламенту (Угода про співпрацю від 12 жовтня 2015 року).

# У разі виникнення питань, за роз’ясненням можна звертатися за телефоном (0532) 508-276, електронна адреса svet@standart.pl.ua або за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Генерала Духова, 16.

1 СФЕРА ПОШИРЕННЯ

1.1 Вироби, на які поширюється дія Технічного регламенту

Дія Технічного регламенту поширюється на введені в обіг на території України джерела світла як спрямованого так і неспрямованого випромінення вітчизняного та іноземного виробництва, а саме:

| лампи розжарювання, у т. ч. рефлекторні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| люмінесцентні лампи |  |  |  |  |
| лампи розрядні високої інтенсивності (РВІ) |  |  |  |  |
| світлодіодні лампи та модулі |  |  |  |  |
| відповідні світильники для продажу кінцевим споживачам. |

Дія Технічного регламенту поширюється на джерела світла та світильники, які класифікують за кодами УК ТЗЕД та ДКПП, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва продукції | Код ДКПП | Код УК ТЗЕД |
| --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання (крім галогенних): | 27.40.11 27.40.13 27.40.14 | 8539 10 90 00 8539 22 10 00 8539 22 90 00 8539 29 92 00 8539 29 98 00 |
| Лампи розжарювання галогенні | 27.40.12 | 8539 21 92 00 8539 21 98 00 |
| Лампи люмінесцентні: | 27.40.15 | 8539 31 |
| двоцокольні | 27.40.15-10.00 | 8539 31 10 |
| з умонтованим ПРП | 27.40.15-30.00 | 8539 31 90 |
| одноцокольні | 27.40.15-30.00 | 8539 31 90 |
| Лампи розрядні високої інтенсивності: |  | 8539 32 |
| натрієві | 27.40.15 | 8539 32 50 |
| металогалогенні | 27.40.15 | 8539 32 90 |
| ртутні | 27.40.15 | 8539 32 10 |
| Світлодіодні лампи та модулі* | 27.40.1 | 8531 8541 8543 |
| Світильники | 27.40.22 27.40.25 | 9405 |
| * Світлодіодні лампи та модулі неможливо однозначно ідентифікувати за УК ТЗЕД, тобто в чинному класифікаторі відсутній деталізований код для цього класифікаційного угрупування. На практиці при постачанні світлодіодних джерел світла застосовують один з трьох вищенаведених кодів. |

1.2 Вироби, на які не поширюється дія Технічного регламенту

Дія Технічного регламенту не поширюється на вироби:

1)	лампи та світлодіодні модулі із світловим потоком менше ніж 30 люменів;

2)	лампи та світлодіодні модулі, призначені для роботи від акумуляторів;

3)	лампи та світлодіодні модулі, які продаються для сфер використання, у яких їх основним призначенням не є освітлення, наприклад:

утворення світла як засобу хімічних або біологічних процесів (полімеризація, фотодинамічна терапія, садівництво, догляд за тваринами, захист від комах тощо);

отримання і проектування зображень (наприклад, у фотокамерах, копіювальних апаратах, відеопроекторах);

обігрів (наприклад, інфрачервоні лампи);

сигналізація (наприклад, аеродромні лампи).

У разі, коли такі лампи та світлодіодні модулі продаються як засоби освітлення, вони повинні бути включені до сфери дії Технічного регламенту;

4)	лампи та світлодіодні модулі, які продаються як частина світильника і не призначені для відокремлювання кінцевим споживачем, крім випадків, коли вони пропонуються для продажу, оренди або продажу в розстрочку (кредит), чи виставляються окремо для кінцевого споживача, наприклад, як запасні частини;

5)	лампи та світлодіодні модулі, які продаються як частина виробів, основним призначенням яких не є освітлення. Проте якщо такі лампи та модулі пропонуються для продажу, оренди, продажу в розстрочку (кредит) або виставляються окремо, наприклад, як запасні частини, вони повинні бути включені до сфери дії Технічного регламенту;

6)	світильники, які призначені для роботи виключно з лампами та світлодіодними модулями, зазначеними в переліках 1) - 3).

Дія Технічного регламенту не поширюється на автомобільні лампи відповідно до статті 3 Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702.

Не належать до сфери застосування Технічного регламенту освітлювальні вироби, призначені для роботи від акумуляторів, а також світильники окремих видів, спроектовані для професійного застосування та для продажу професійним покупцям, наприклад, монтажним організаціям, тощо.

У підсумку беруть до уваги обидва нижчезазначені чинники:

- світильники, не призначені для продажу кінцевим споживачам.

- світильники за переліком 6), призначені для функціонування виключно з лампами та світлодіодними модулями, переліченими в переліках 1) та 3) цього підпункту.

Вироби, не призначені для продажу кінцевому споживачу – це вироби, в яких: складність; розміри; остаточне призначення; світловий потік; та/або рівень потужності є вищими від звичайних діапазонів для побутового використання. Вироби, що відповідають цим умовам, мають розглядатися поза сферою застосування Технічного регламенту.

Не призначаються для продажу кінцевим споживачам світильники нижчезазначених видів:

- світильники для освітлення вулиць;

- світильники для освітлення тунелів;

- світильники для освітлення спортивних споруд;

- специфічні офісні освітлювальні вироби (наприклад, світильники з вентиляцією, тощо);

- світильники для виробничого та торгового освітлення (наприклад, магістральні (неперервні) лінійні світильники);

- світильники для встановлення на великій висоті для освітлення складів;

- світильники аварійного освітлення (в тому числі автономні світильники аварійного освітлення або аварійні світильники для роботи від централізованої системи акумуляторів);

- тощо.

Енергетична етикетка для світильника не є обов’язковою, якщо він не призначений для продажу кінцевому споживачу. Технічним регламентом не встановлено, що в такому разі етикетка для світильника є забороненою.

1.2.1 Світильники, не призначені для продажу кінцевому споживачу

Відповідно до існуючої європейської практики світильники з лампами зі світловим потоком більше 12000 лм вважаються світильниками не для продажу кінцевому споживачу.

У Таблиці 2 наведено зображення виробів, які розглядаються поза сферою застосування Технічного регламенту через високий світловий потік та/або тільки професійне використання.

Таблиця 2

| Види світильників | Приклад використання в освітленні |
| --- | --- |
| Заливаюче освітлення |
| Спрямоване або заливаюче світло високої потужності (наприклад, з галогенною лампою потужністю 750 Вт з цоколем R7s (Ф>12000лм) |  |
| Складське освітлення |
| Світильник для встановлення на великій висоті (наприклад, світлодіодний або з розрядними лампами високої інтенсивності) |  |
| Офісне освітлення |
| Умонтований світильник |  |
| Офісний підвісний світильник |  |
| Світильник місцевого освітлення |  |
| Вуличне, дорожнє та комунальне освітлення |
| Парковий світильник |  |
| Світильник для освітлення громадських місць (дороги та площі) |  |

Іншим критерієм, що необхідно враховувати, є сумісність розмірів світильників з розмірами звичайних побутових кімнат та просторів.

Типовими прикладами є люстри та світильники, в яких монтувальні розміри перевищують стандартні, тобто розмір світильника разом зі стельовим підвісом складає кілька метрів. Такі світильники вважають сконструйованими та призначеними для монтування не в побутових просторах, а для професійних покупців і монтажних організацій.

Виробами, до яких не застосовують вимоги Технічного регламенту через їхні розміри, можуть бути, наприклад:

Декоративні світильники дуже великих розмірів, не призначені для побутового використання

Світильники аварійного освітлення можуть у широкому сенсі вважатися виробами для професійного використання, відповідно, призначеними для продажу професійним покупцям, таким як монтувальники та обслуговуючий персонал. Для зручності тут надано деякі зображення типових видів та конструкцій світильників аварійного освітлення щодо: безпечного освітлення, символу безпеки (на шляху евакуації), зони з задачами підвищеного ризику, тощо:

|  |  |  | Аварійне освітлення (професійне використання) |
| --- | --- | --- | --- |

З урахуванням вищевикладеного світильники аварійного освітлення всіх видів не належать до сфери дії Технічного регламенту.

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКУ

Для відповідності Технічному регламенту рекомендовано кожному виробнику виконувати наведені нижче кроки.

Стосовно ламп:

1) визначити індекс енергоефективності та відповідний клас енергоефективності для ламп кожного виду (типу), в тому числі – світлодіодних ламп чи світлодіодних модулів;

2) підготувати етикетки енергоефективності згідно з Технічним регламентом, якщо вироби призначені для реалізації через пункт продажу кінцевому споживачу;

3) підготувати належну технічну інформацію про виріб, як це передбачено Технічним регламентом для листівки (каталога) та упаковки на виріб.

Стосовно світильників:

1) визначити клас енергоефективності сумісних ламп та ламп, які входять в комплект постачання зі світильником;

2) підготувати етикетку для світильників згідно з Технічним регламентом, якщо вироби призначаються для реалізації через пункт продажу кінцевому споживачу та зробити її вільно доступною (наприклад, завантажити на вебсайт);

3) підготувати, як передбачено Технічним регламентом, технічну інформацію на виріб для інформаційного вебсайта та/чи листівки про виріб.

3 КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Клас енергоефективності визначають згідно з пунктом 1 Додатка 8 до Технічного регламенту.

На базі обчисленого значення індексу енергоефективності (далі – ІЕЕ) знаходять відповідний клас енергоефективності згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

| Клас енергоефективності | Значення ІЕЕ стосовно ламп та світлодіодних модулів неспрямованого випромінення | Значення IЕЕ стосовно ламп та світлодіодних модулів спрямованого випромінення |
| --- | --- | --- |
| А++ (найбільш ефективні) | ІЕЕ ≤ 0,11 | ІЕЕ ≤ 0,13 |
| А+ | 0,11 < ІЕЕ ≤ 0,17 | 0,13 < ІЕЕ ≤ 0,18 |
| А | 0,17 < ІЕЕ ≤ 0,24 | 0,18 < ІЕЕ ≤ 0,40 |
| В | 0,24 < ІЕЕ ≤ 0,60 | 0,40 < ІЕЕ ≤ 0,95 |
| С | 0,60 < ІЕЕ ≤ 0,80 | 0,95 < ІЕЕ ≤ 1,20 |
| D | 0,80 < ІЕЕ ≤ 0,95 | 1,20 < ІЕЕ ≤ 1,75 |
| Е (найменш ефективні) | ІЕЕ > 0,95 | ІЕЕ > 1,75 |

Показник енергоспоспоживання обчислюють згідно з пунктом 2 Додатка 8 Технічного регламенту.

На етикетці позначення ХХХ відповідає числовому значенню Ркор

4 ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

4.1 Класи енергоефективності ламп та світлодіодних модулів

Клас енергоефективності встановлюють однаковим методом як для ламп спрямованого, так і для ламп неспрямованого випромінення.

Примітка. Лампа спрямованого випромінення — лампа, в якої щонайменше 80 % світлового потоку спрямовано в межах тілесного кута π sr (відповідає конусу з кутом 120º).

Лампи більшості категорій відносять до конкретного класу енергоефективності, як зазначено в таблиці 4.

Таблиця 4

| Класи енергоефек-тивності | Лампи неспрямованого випромінення | Лампи спрямованого випромінення |
| --- | --- | --- |
| А++ (найбільш ефективні) | Клас на теперішній час не заповнений, крім щодо деяких натрієвих ламп низького тиску для вуличного освітлення. Найближчим часом буде охоплювати кращі світлодіодні джерела світла (у тому числі модулі) | Клас на теперішній час не заповнений, найближчим часом буде охоплювати кращі світлодіодні джерела світла (у тому числі модулі) |
| А+ | Кращі світлодіодні лампи та модулі, кращі лінійні люмінесцентні лампи, компактні люмінесцентні лампи та розрядні лампи високої інтенсивності | Кращі світлодіодні лампи та модулі |
| А | Середні світлодіодні лампи та модулі, середні компактні люмінесцентні лампи та решта (невелика кількість) ефективних лінійних люмінесцентних ламп та решта ефективних розрядних ламп високої інтенсивності | Середні світлодіодні лампи та модулі, середні з гарних компактних люмінесцентних ламп та розрядні лампи високої інтенсивності |
| В | Решта ефективних компактних люмінесцентних ламп, кращі галогенні лампи (наднизьковольтні капсульні) | Решта ефективних компактних люмінесцентних ламп, кращі галогенні лампи, (наднизьковольтні капсульні) |
| С | Решта ефективних стандартних наднизьковольтних галогенних ламп | Решта ефективних стандартних наднизьковольт-них галогенних ламп |
| D | Кращі (з ксеноновим наповненням) галогенні лампи з живленням від централізованої мережі Стандартні галогенні лампи та кращі лампи розжарювання | Кращі (з ксеноновим наповненням) галогенні лампи з живленням від централізованої мережі Стандартні галогенні лампи та кращі лампи розжарювання |
| Е (найменш ефективні) | Лампи розжарювання типового діапазону | Лампи розжарювання та решта ефективних галогенних ламп з живленням від централізованої мережі |

4.2 Енергетична етикетка

Якщо лампа представлена в пункті продажу, вона повинна мати енергетичну етикетку з такою інформацією:

| 1.4 мм |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4 мм ІІІ IV | 75 мм | І найменування постачальника або торгова марка ІІ ідентифікаційна ознака типу виробу в каталозі постачальника (літерно-цифровий код) ІІІ клас енергоефективності – у вістрі стрілки ІV питоме значення показника енергоспоживання (в кВт∙год за 1000 год) |
| 36 мм |  |  |
| Якщо обов’язкову інформацію (сектори І, ІІ та ІV) надруковано в іншому місці упаковки (не на самій етикетці), етикетку може бути оформлено за одним з наведених нижче зразків: |

Вимоги до оформлення енергетичної етикетки визначено в пункті 1 Додатку 3 до Технічного Регламенту.

Якщо використовується одноколірна етикетка, рекомендовано вибирати «чорне по білому». Виробник може вибирати замість чорного будь-який інший колір, що забезпечує достатній контраст.

4.3 Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

Постачальники та розповсюджувачі електричних ламп та світлодіодних модулів мають забезпечувати, щоб інформація, яка надається відповідно до вимог Технічного регламенту, була отримана на підставі вимірювань, проведених згідно з національними гармонізованими стандартами на методи вимірювань, наведеними в Додатку до цих Рекомендацій.

Загальний огляд обов’язків постачальників та розповсюджувачів щодо надання інформації відповідно до вимог Технічного регламенту представлено на блок-схемі 1.

Блок-схема 1

У разі, коли кінцевий споживач не може побачити виріб (наприклад, продаж через інтернет), має надаватись така мінімальна інформація:

- клас енергоефективності, як зазначено в Додатку 7 до Технічного регламенту;

- питомий показник енергоспоживання (кВт*год за 1000 годин), визначений згідно з пунктом 2 Додатка 8 до Технічного регламенту, округлений до цілого числа.

4.4 Технічна енергетична документація

Технічна енергетична документація (Додаток 2 до Технічного регламенту) повинна містити:

- інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

- загальний опис ламп, достатній для їх однозначної та легкої ідентифікації, наведений, наприклад, в каталозі продукції, паспорті, де представлено зовнішній вигляд лампи, основні розміри та характеристики, які є визначальними для цього Технічного регламенту: потужність, світловий потік, тривалість горіння, дані про ті елементи, що істотно впливають на рівень енергоспоживання (наприклад, особливості колби – прозора, матована чи з білим покриттям), а також данні, що зазначаються в маркуванні на лампі;

- посилання на стандарти та технічні умови (в разі їх застосування), яким відповідає виріб;

- технічні параметри для визначення енергоспоживання, класу енергоефективності електричних ламп і сумісності з лампами іншого типу у складі світильників із зазначенням принаймні однієї реальної комбінації параметрів налаштування і умов випробування виробу;

- результати розрахунків, проведених згідно з Додатком 8 до Технічного регламенту.

4.5 Ринковий нагляд

Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик електричних ламп та світлодіодних модулів повинна проводитись згідно з Додатком 6 до Технічного регламенту.

5 СВІТИЛЬНИКИ

5.1 Енергетична етикетка

Технічним регламентом встановлено вимоги до енергетичного маркування світильників, призначених для продажу кінцевим споживачам і сконструйованих для функціонування з лампами та/чи світлодіодними модулями, як описано в розділі 4 цих Рекомендацій.

На енергетичній етикетці світильників зазначається:

- клас енергоефективності ламп, які є сумісними зі світильником,

- клас енергоефективності ламп, які входять в комплект постачання світильника (за наявності таких ламп);

- стосовно світильників з невідокремлюваними світлодіодними
модулями – клас енергоефективності світлодіодного модуля та інформація про те, що це джерело світла є невідокремлюваним.

Енергетична етикетка світильника не містить ніякої інформації про енергоефективність самого світильника, а характеризує джерело світла (лампу та/чи світлодіодний модуль), сумісне з цим світильником.

Енергетична етикетка світильника (із зображенням сумісних з ним ламп) може бути незрозумілою для кінцевих споживачів, тому додатково до неї може надаватися інформація в текстовій формі, в тому числі попередження про те, що світильник є несумісним з конкретними категоріями ламп.

Інформація, яка має надаватись у разі продажу на відстані, рекламних та технічних матеріалах стосовно світильників, може бути в формі етикетки або в іншому форматі, наприклад, цілком текстовому.

Не вимагається етикетка щодо світильників:

- призначених для роботи виключно з лампами чи світлодіодними модулями, на які не поширюється сфера дії Технічного регламенту;

- не призначених для продажу кінцевому споживачу;

- не призначених для реалізації через пункти продажу, наприклад, інтернет-магазин, який за визначенням, не має фізичного розташування, де продається світильник кінцевому споживачу.

Загальний огляд вищезазначених вимог зображено на блок-схемі 2.

Блок-схема 2

Технічним регламентом встановлено вимоги до технічної енергетичної документації.

Для кращого розуміння структури енергетичної етикетки вона поділена на 5 окремих секторів, які позначені римськими цифрами.

Енергетична етикетка повинна містити таку інформацію:

І	найменування або торгову марку постачальника;

ІІ	ідентифікаційну ознаку виробу згідно з каталогом постачальника;

ІІІ	відповідні дані щодо сумісності з лампами або наявність світлодіодних модулів, невідокремлюваних кінцевим споживачем;

IV	клас енергоефективності сумісних ламп або, в іншому випадку, класи ламп, з якими світильник не сумісний;

V	у разі, якщо лампа входить в комплект постачання світильника, повинно бути зазначено: «Світильник продається з лампою такого класу енергоефективності: ... (має бути вказано відповідний клас)».

Енергетична етикетка для світильників, які представлені у пункті продажу, оформлюється за такими типовими зразками:

1) світильник, який містить лише світлодіодні модулі, які не можуть бути замінені кінцевим споживачем:

2) світильник, який містить як невідокремлювані світлодіодні модулі, так і патрони для замінюваних кінцевим споживачем ламп та продається в комплекті з лампами:

3) світильник, який містить як невідокремлювані світлодіодні модулі, так і патрони для замінюваних кінцевим споживачем ламп:

4) світильник, який функціонує з лампами, що можуть бути замінені кінцевим споживачем, але такі лампи не постачаються разом зі світильником:

Вимоги до оформлення енергетичної етикетки визначено в пункті 2 Додатку 3 до Технічного регламенту.

Енергетична етикетка може мати форму прямокутника у горизонтальному розташуванні. У такому разі вона повинна мати розміри не менше: 100 мм ширина, 50 мм висота.

Логотип світильника

Логотип світильника, що використовується на енергетичній етикетці, є піктограмою розмірами 13 мм х 13 мм. Піктограма повинна відповідати рисунку або може використовуватись власна піктограма чи фотографія, якщо вона краще відображає світильник, що відповідає енергетичній етикетці.

5.2 Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

Постачальники та розповсюджувачі світильників, призначених для продажу кінцевим споживачам через пункти продажу, мають забезпечувати:

а) наявність технічної енергетичної документації в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам Технічного регламенту;

б) забезпечувати відповідність інформації, що зазначається на енергетичній етикетці, вимогам пункту 2 Додатку 3 до Технічного регламенту:

у будь-якому рекламному матеріалі, комерційній або тендерній пропозиції, у разі надання інформації про споживання енергоресурсів та ціну;

у будь-якому технічному рекламному матеріалі щодо певного світильника, який описує його конкретні технічні характеристики.

Кожний світильник, представлений для кінцевого споживача в пункті продажу, повинен супроводжуватись енергетичною етикеткою. Енергетична етикетка може бути представлена одним або обома нижчезазначеними способами:

- поблизу від виставленого світильника так, щоб її було чітко видно та можна було ідентифікувати як енергетичну етикетку, що належить зразку (без необхідності читати найменування марки та номер моделі на енергетичній етикетці);

- розташована безпосередньо біля видимої інформації про виставлений світильник, такої як комерційна пропозиція або технічна енергетична документація.

Енергетична етикетка має бути представлена разом зі світильником, але це не є частиною вимог щодо пакування.

Якщо світильник пропонується для продажу разом з електричними лампами в упаковці, які кінцевий споживач може замінити протягом строку служби світильника, ці лампи повинні входити в комплект поставки світильника в оригінальній упаковці.

Якщо упаковка ламп відсутня, тоді зовні або всередині упаковки світильника, в будь-якій іншій формі, надається інформація, яка представлена на оригінальній упаковці ламп та вимагається Технічним регламентом:

номінальне значення потужності лампи;

номінальне значення тривалості горіння лампи;

значення колірної температури;

попередження про те, що світловий потік лампи не може регулюватись або про те, що може регулюватись тільки спеціальними регуляторами (дімерами);

номінальне значення кута випромінення (стосовно ламп спрямованого випромінення).

5.3 Технічна енергетична документація

Технічна енергетична документація (Додаток 2 до Технічного регламенту) повинна містити:

- інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

- загальний опис виробу, достатній для його однозначної та легкої ідентифікації, наведений, наприклад, в каталозі продукції, паспорті, де представлено зовнішній вигляд виробу, основні розміри та характеристики, які є визначальними для цього Технічного регламенту: потужність, світловий потік, тип розсіювача тощо;

- посилання на стандарти, які застосовуються, та/або технічні умови (в разі їх застосування), яким відповідає виріб;

- технічні характеристики для визначення енергоспоживання, класу енергоефективності електричних ламп і сумісності світильника з лампами іншого типу із зазначенням принаймні однієї реальної комбінації;

- параметри та умови випробування виробу;

- для світильників з невідокремлюваними світлодіодними модулями – результати розрахунків, проведених згідно з Додатком 8 до Технічного регламенту.

5.4 Ринковий нагляд

Процедура контролю в рамках ринкового нагляду охоплює світильники, призначені для продажу, або такі, що продаються кінцевому споживачу, та здійснюється з урахуванням вимог Додатку 6 до Технічного регламенту.

Додаток 1

Перелік національних стандартів на методи вимірювань,

добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності світлотехнічної продукції вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340

| № | Позначення національних стандартів | Назви національних стандартів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДСТУ EN 50285:2007 | Лампи електричні побутового використання. Методи вимірювання ефективності споживання електроенергії (EN 50285:1999, IDT) |
| 2 | ДСТУ ІЕС 60064:2008 | Лампи розжарювання вольфрамові загального освітлення побутової й аналогічної призначеності. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60064:2005, IDT) |
| 3 | ДСТУ ІЕС 60081:2007 | Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60081:2005, IDT) |
| 4 | ДСТУ ІЕС 60188-2003 | Лампи ртутні паросвітні високого тиску. Технічні умови (IEC 60188:2001, IDT) |
| 5 | ДСТУ ІЕС 60357:2009 | Лампи вольфрамово галогенні (крім ламп транспортних засобів). Вимоги до робочих характеристик (IEC 60357:2002, A1:2006, IDT) |
| 6 | ДСТУ EN 60662-2001 | Лампи натрійові високого тиску (EN 60662:1993, IDT) |
| 7 | ДСТУ ІЕС 60901:2008 | Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60901:2004, IDT) |
| 8 | ДСТУ EN 61167:2014 | Лампи металогалогенні. Вимоги до робочих характеристик (ЕN 61167:2011, IDT) |
| 9 | ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 | Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик (IEC/PAS 62612:2009, IDT) |
| 10 | ДСТУ-П IEC/PAS 62663-2:2014 | Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Частина 2. Вимоги до характеристик (IEC/PAS 62663-2:2010, IDT) |
| 11 | ДСТУ-П IEC/PAS 62717:2014 | Модулі світлодіодні загального освітлення. Вимоги щодо характеристик (IEC/PAS 62717:2011, IDT) |
| 12 | ДСТУ-П IEC/PAS 62722-1:2014 | Характеристики світильників функційні. Частина 1. Загальні вимоги (IEC/PAS 62722-1:2011, IDT) |
| 13 | ДСТУ-П IEC/PAS 62722-2-1:2014 | Характеристики світильників функційні. Частина 2-1. Особливі вимоги до світильників зі світловипромінювальними діодами (IEC/PAS 62722-2-1:2011, IDT) |

Генеральний директор

ДП "Полтавастандартметрологія"				А.Миронова

керівник організації розробника та її назва, посада		особистий підпис			ім’я, прізвище

Заступник генерального директора із

стандартизації та оцінки відповідності

ДП "Полтавастандартметрологія				Н.Ткаченко

керівник розробки, посада		особистий підпис		ім’я, прізвище

Начальник центру оцінки відповідності

світлотехнічної та електропобутової продукції

ДП «Полтавастандартметрологія»				Н.Смірнова

відповідальний виконавець, посада		особистий підпис		ім’я, прізвище

Провідний інженер

ДП «Полтавастандартметрологія»				Т.Федорина

відповідальний виконавець, посада		особистий підпис		ім’я, прізвище

Начальник науково-дослідного центру

випробувань електричних ламп та

технологічного обладнання

ДП «Полтавастандартметрологія»				С.Шпак

відповідальний виконавець, посада		особистий підпис		ім’я, прізвище

# Text boxes

Так

Так

Ні

Ні

Обов’язки постачальників

- довідка про виріб

- технічна енергетична документація

- клас енергоефективності в:

рекламних матеріалах;

комерційних пропозиціях;

тендерних пропозиціях

Лампи призначені для реалізації

через пункт продажу?

Енергетична етикетка

на упаковці

Обов’язки розповсюджувачів

Клас енергоефективності в:

рекламних матеріалах;

комерційних пропозиціях;

тендерних пропозиціях

Чи лише кінцевий споживач бачить лампу перед купівлею?

Мінімальна інформація не є обов’язковою, лише енергетична етикетка

Мінімальна інформація для 
кінцевого споживача 
(наприклад, у разі продажу на відстані)

- клас енергоефективності;

- показник енергоспоживання (Ес)

Світильники,

призначені для реалізації через пункт продажу

Так

(наприклад, кінцевому споживачу)

Ні

(наприклад, професійні світильники)

Інформація, яку надає постачальник в:

комерційній пропозиції;

тендерній пропозиції;

технічній документації;

рекламних матеріалах.

Світильники, що призначені для реалізації через пункти продажу

Так

Ні

(наприклад, інтернет магазин)

Якщо так,

то стосовно

розповсюджувачів…

Енергетична етикетка надається в:

комерційній пропозиції;

тендерній пропозиції;

технічній документації;

рекламних матеріалах.

Ніяких дій з боку постачальників (ні інформації, ні етикеток для світильників), а розповсюджувачі не продають світильники кінцевим споживачам